АНОТАЦІЯ

Вєдєрніков Д.А. Математичні моделі, методи та засоби оцінювання параметра постійного сигналу на фоні негаусових корельованих завад. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії  за спеціальністю 122 – комп'ютерні науки (12 Інформаційні технології). – Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2020.

У роботі вирішена науково-технічна задача застосування і розвитку методів математичного та комп'ютерного моделювання процесів оцінювання параметрів сигналів на фоні корельованих негаусових завад.

Запропоновані нові математичні моделі адитивної взаємодії корисного сигналу та корельованої негаусової завади на основі застосування одномоментних та двохмоментних кумулянтних функцій вищих порядків, що надало можливість описати не тільки параметри і характеристики негаусового розподілу досліджуваного випадкового процесу, але і врахувати кореляційні зв’язки для синтезу алгоритмів оцінювання невідомих параметрів.

На основі отриманих моментно-кумулянтних моделей опису випадкових корельованих негаусових процесів запропоновані поліноміальні стохастичні методи оцінювання невідомого параметра постійного сигналу при опрацюванні залежних вибіркових значень, що дозволило провести синтез обчислювальних алгоритмів для обробки негаусових асиметричних, ексцесних та асиметрично-ексцесних корельованих процесів.  На основі запропонованих методів проведено синтез та наведений аналіз поліноміальних обчислювальних алгоритмів оцінювання постійного параметра корисного сигналу з кращими точністними характеристиками у вигляді зменшення дисперсії оцінки у порівнянні з відомими результатами за раунок врахування додаткової інформації про досліджувані процеси у вигляді моментно-кумулянтних функцій вищих порядків.

Розроблений програмний комплекс, його структура та набір програмних модулів забезпечують проведення комп'ютерного моделювання процесів оцінювання параметра постійного сигналу при адитивній взаємодії з негаусовими корельованими завадами різних типів і видів. Шляхом проведення обчислювальних експериментів на модельних прикладах апробовані програмні модулі та досліджено ефективність застосування отриманих алгоритмів.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в створенні моделей та методів математичного та комп’ютерного моделювання процесів оцінювання параметрів сигналу на фоні негаусових корельованих завад на основі застосування одномоментних та двохмоментних кумулянтних функцій вищих порядків та модифікованого методу максимізації полінома, що надало можливість підвищити точностні характеристики оцінювання невідомого параметра сигналу у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах за рахунок врахування структури і особливостей досліджуваних випадкових процесів.

Практична цінність одержаних результатів визначається тим, що отримані методи та засоби математичного і комп’ютерного моделювання дали змогу: синтезувати нелінійні методи оцінювання невідомого параметра корисного сигналу при адитивній взаємодії з негаусовою корельованою завадою з меншими значеннями дисперсії оцінки у порівнянні з відомими результатами в припущені про гаусовий розподіл досліджуваного процесу, причому ефективність оцінювання зростає при збільшенні степеня оціночного стохастичного полінома та врахуванні параметрів та характеристик негаусових корельованих завад; розробити імітаційну модель процесу оцінювання параметра корисного сигналу для проведення аналізу отриманих результатів, що приводить до скорочення часу і вартості проведення досліджень при побудові технічних систем; запропонувати структурну схему поліноміальної системи обробки досліджуваного корельованого негаусового процессу на основі модифікованого методу максимізації полінома, що дозволяє модернізувати існуючі системи контролю, діагностики, моніторингу тощо з кращими точностними характеристиками.

Ключові слова: негаусові корельовані завади, одномоментні та двохмоментні кумулянтні функції, стохастичний поліном, оцінювання параметрів.

ABSTRACT

Viediernikov D.A.  Mathematical models, methods and tools of constant signal parameter estimation in non-Gaussian correlated noise.

The thesis presented for the degree of candidate of technical sciences (Doctor of Philosophy) in specialty 122 - Computer Science. - Cherkasy State Technological University. Cherkasy, 2020.

The scientific and technical problem of application and development of methods of mathematical and computer modeling of signal parameters estimation processes in correlated non-Gaussian noise is solved in the work.

New mathematical models of additive interaction of useful signal and correlated non-Gaussian noise based on application of one-moment and two-moment cumulative functions of higher orders are offered, which made it possible to describe not only parameters and characteristics of non-Gaussian distribution parameters  but also take into account correlations for the synthesis of algorithms for estimating unknown parameters.

Based on the obtained moment and cumulant models of description random correlated non-Gaussian processes, polynomial stochastic methods for signal parameter estimating in correlated sample values are proposed, which allowed to synthesis of computational algorithms for processing of non-Gaussian asymmetric,  excesses and asymmetric-excesses processes. Based on the proposed methods, the synthesis and analysis of polynomial computational algorithms for parameter estimation are offered. The results that were obtained in the work have better accuracy characteristics. One can observe a decrease of parameter estimation variance compared with the well known results by taking into account additional information about the observed processes in the form of moment-cumulant functions of higher orders.

The developed software tools, its structure and a set of software modules provide computer modeling of the processes of parameter estimating in additive  non-Gaussian correlated noise of different types and kinds. By carrying out computational experiments on model examples, program modules were tested and the efficiency of applying the obtained algorithms was investigated.

Список публікацій в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

- Палагін В. В. Статистичне оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів : [монографія] / В. В. Палагін, О. В. Івченко, Д. А. Вєдєрніков ; Черкаський державний технологічний університет, 2018. – 199 с.

- в.в. палагин. Полиномиальные методы оценивания параметров сигнала на фоне негауссовских коррелированных помех/ в.в. палагин, А.в. Ивченко, Е.а. палагина, д.а. ведерников. // Информатика и математические методы в моделировании. Том. 9 (2019), № 4. - С.266 - 279.

- в.в. палагин. Нелинейные методы оценивания параметров сигнала на фоне асимметрично-эксцессных негауссовских коррелированных помех / в.в. палагин, д.а. ведерников. // Вісник ЧДТУ, 2020, №2. - С.77-86.

- д.а. ведерников. Модели и методы оценивания параметров сигнала на фоне эксцессных негауссовских коррелированных помех / д.а. ведерников. // Slovak International Scientific Journal, №41 (2020), VOL.1, pp. 47-53.

Список публікацій які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

# Вєдєрніков Д.А. Математичне моделювання оцінювання параметрів сигналів на фоні негаусових корельованих завад / Вєдєрніков Д.А., Палагіна О.А., Палагін В.В.  // 9-та Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  14-15 травня 2020 р. . - C. 30-31.

# Вєдєрніков Д.А. Статистичне оцінювання параметрів сигналів на фоні негаусових корельованих завад адаптованим методом максимізації поліному / Вєдєрніков Д.А.  // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології - 2020» «Modern Information Technology - 2020» (14-15 травня 2020 р., м.Одеса), Одеський національний політехнічний університет, Інститут комп'ютерних систем, 2020. - С.95.

- Палагін В.В. Знаходження оцінок параметра постійного сигналу на фоні негаусових корельованих завад / Палагін В.В., Івченко О.В., Вєдєрніков Д.А. // Праці VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченої пам’яті  професора Ю.П.Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – С.103-106.

- Вєдєрніков Д.А. Оцінювання параметра постійного сигналу на фоні корельованих негаусових завад методом максимізації поліному / Вєдєрніков Д.А. // 22-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ххі столітті», 2018. – С.44-45.

- Палагін В.В. Поліноміальний метод оцінювання параметрів сигналів при впливі адитивних корельованих негаусових завад / Палагін В.В., Івченко О.В., Ведерников Д.А., Онищенко С.О., Овчінніков П.А. // VII Міжнародна науково-практична конференція Фізико-технічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах 8-10 листопада 2018 р., Чернівці, Україна. – С.25-26.

- V.Palahin. Computer Modeling of Noise Signals Proccesing System in non-Gaussian Noise / V.Palahin, J.Juhár, O. Zorin, D.Viediernikov, E. Palahina // IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018), April 24-26, 2018, pp.658-662. (Scopus)

- В.В.Палагин. Алгоритмы оценивания параметров постоянный сигналов на фоне аддитивных коррелированных негауссовых помех / В.В.Палагин, А.В. Ивченко, Д.А. Ведерников. // I Международная научно-практическая конференция «Информационно-коммуникационные технологии: достижения, проблемы, инновации» (ИКТ-2018), 14-15 июня 2018. - С. 62-64.

- В.В. Палагин. Построение моделей аддитивного взаимодействия постоянного сигнала и коррелированной негауссовой помехи с использованием статистических характеристик высших порядков / В.В. Палагин, А.В. Ивченко, Д.А. Ведерников // Праці VI Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченої пам’яті  професора Ю.П.Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – С.35-37.