метод числової реалізації інтегральних макромоделей динамічних об’єктів із зворотнім зв’язком

Ситник О.О., Протасов С.Ю.

Черкаський державний технологічний університет

18006, Черкаси, бул. Шевченко 460, тел. (0472) 73-02-56

E-mail: plegun07@rambler.ru

Інтегральні макромоделі відображають процеси в динамічних об’єктах різної складності, які представлені за принципом «вхід-вихід» [1] і є потужним математичним апаратом опису стаціонарних динамічних об’єктів з розподіленими параметрами. Ефективність застосування даних макромоделей в прикладних дослідженнях безпосередньо залежить від ефективності програмних засобів, що реалізують макромоделі. При створенні прикладних програм необхідно враховувати як особливості розв’язуємої задачі, так і особливості моделюємих об’єктів. До цих особливостей слід віднести:  різноманітну складність динамічних об’єктів та їх опис у вигляді інтегральних операторів та рівнянь; необхідна точність суміщення складових частин алгоритмів моделювання; підвищені вимоги до швидкодії [2].

Структура макромоделі істотно впливає на реалізуючий її обчислювальний процес, здатний  в даному випадку відобразити властивість стійкості об’єкта. При цьому динамічні властивості ланки об’єкта, охопленої зворотним зв’язком, повністю відображається в макромоделі.

В багатьох задачах зустрічаються нелінійні інтегральні макромоделі об’єктів, охоплених зворотними зв’язками, до яких слід віднести рівняння Урисона ІІ роду

|  | (1) |
| --- | --- |

та аналогічне рівняння Гаммерштейна

|  | (2) |
| --- | --- |

де  N і M – постійні величини,  та  – функції, що підсумовуються зі своїм квадратом.

До алгоритмів комп’ютерної реалізації нелінійних макромоделей пред’являються вимоги підвищеної складності порівняно з лінійними випадками. При розробці алгоритмів необхідно прагнути до малої кількості циклічних процедур, обчислювальних операцій та до швидкої збіжності.

Відповідно до методу квадратур [3] для рівняння вигляду (1) записується вираз

|  | (3) |
| --- | --- |

з якого шляхом заміни інтеграла кінцевою сумою переходять до системи нелінійних  співвідношень

|  | (4) |
| --- | --- |

У випадку лінійного ядра в нелінійному рівнянні відповідні вирази мають вигляд

|  | (5) |
| --- | --- |
|  | (6) |

За допомогою виразу (4) можна послідовно визначити шукане наближене значення, розв’язуючи п нелінійних рівнянь:

|  | (7) |
| --- | --- |

де  - коефіцієнти квадратурних формул,

Таким чином, даний метод призводить до отримання апроксимуючої системи кінцевих рівнянь відносно дискретних значень шуканої функції, тобто включає в себе необхідний етап перетворення вихідної задачі при комп’ютерній реалізації. Шляхи використання апроксимуючих виразів можуть бути різними. В тих випадках, коли ядро є виродженим [3], тобто має вигляд

|  | (8) |
| --- | --- |

де  то є можливість підвищити ефективність процесу розв’язання, тобто скоротити затрати часу і пам’яті, зменшити похибку.

Література

- Протасов С.Ю. Методи та засоби формування і комп’ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об’єктів з розподіленими параметрами: Автореф. дис.канд. техн. наук: 01.05.02 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Черкас. держ. технол. ун-т. — Ч., 2012. – 20 с.

- Кваско М.З. Числові методи комп’ютерного моделювання автоматичних систем. Алгоритми і програми: Навч. посібник. / М.З. Кваско, Кубрак А.І., Жученко А.І. – К.: «Політехніка», 2003. – 360с.

- Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. – К.: «Наукова думка», 1986, 544с.